PQ347H侧装式偏心半球阀

PQ347H侧装式偏心半球阀产品概述：

中致阀门生产的PQ347H手动偏心半球阀的球体和阀座完全脱离，消除了密封圈的磨损，克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题，非金属弹性材料被嵌入金属座中，阀座金属面受到良好的保护。手动偏心半球阀特别适用于钢铁业，铝业，纤维，微小固体颗粒，纸浆，煤灰，石油气等介质。

PQ347H侧装式偏心半球阀产品优点：
1、 全通径属于直通式，阀体通道与管线连接的管道成直管相通，截面积相等，中间无任何阻碍的地方，所以该阀称为大流量直通阀。选用不同的材质可以达到各行业的要求；
2、 操作简便，启闭迅速全开、只要旋转90°即可达到方便于远离控制，长距离管线输送，易于实现事故的紧急处理；
3、 适用于含杂质，有结晶析出或含有沉淀的介质，不像截止阀、闸阀那样，它不存在存有介质的死角，不会发生密封泄漏故障；
4、 密封面开启后，阀芯转到藏球室中，密封面磨损小；
5、 启闭时，球面与密封座脱离，无任何接触，所以开关轻巧，启闭力矩比球阀及其它阀门小得多；
6、 关闭时，关闭瞬间球面与阀座的运动，具有剪切作用，能除去密封面上的粘连物结垢，密封严紧可靠；
7、 密封锁紧机构是固定轴偏心夹紧，能强制补偿，自动锁紧，所以球阀承压能力强，耐高压、高温密封性能好。

PQ347H侧装式偏心半球阀产品特点：

1、阀门的半球用双金属，母材上堆焊不同的合金，阀座也作相应堆焊经特殊的处理，密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型，满足不同场合需求。

2、其结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的，密封副是金属面环带硬面接触密封，双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内，流通截面大，且阀门不被冲刷，关闭时阀芯不被冲刷，开启时阀芯球面沿阀座渐进，有效地切除结垢障碍，实现可靠密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效。
3、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后，关闭时再转动少许，任能可靠密封，延长了使用寿命。此外，用户将压紧螺母拧掉，调整或更换后阀座仍可用，避免了阀门密封失效后，整台报废的弊端。

4、密封严密、输送有害气体可达零泄露。

PQ347H侧装式偏心半球阀主要零件材料：

| 名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀座 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
| 阀轴 | 2Cr13、1Cr13 |
| 阀瓣 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
| 轴承 | 铝青铜、FZ－1复合材料 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |

PQ347H侧装式偏心半球阀主要性能参数：

| 公称压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称通经(mm) | 40－1600 | 40－1600 | 40－1200 | 40－600 | 40－600 |
| 密封试验压力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 壳体试验压力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 适用温度(℃) | －29～300、－29～425、－29～540 |
| 适用介质 | 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 |
| 连接形式 | 法兰连接、对夹连接 |
| 安装方式 | 立式安装、卧式安装 |

PQ347H侧装式偏心半球阀外形连接尺寸：

| 公称压力 PN (MPa) | 公称通径DN | 尺 寸(mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | D 系列1/系列2 | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd |
|  | mm | in | 法兰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 | 40 | - | 125 | 130 | 100 | 80 | - | 16 | 3 | 4-14 |
|  | 50 | - | 140 | 140 | 110 | 90 | - | 16 | 3 | 4-14 |
|  | 65 | - | 190 | 160 | 130 | 110 | - | 16 | 3 | 4-14 |
|  | 80 | - | 178 | 190/185 | 150 | 125 | - | 18 | 3 | 4-18 |
|  | 100 | - | 200 | 210/205 | 170 | 145 | - | 18 | 3 | 4-18 |
|  | 125 | - | 254 | 240/235 | 200 | 175 | - | 20 | 3 | 8-18 |
|  | 150 | - | 267 | 265/260 | 225 | 200 | - | 20 | 3 | 8-18 |
|  | 200 | - | 292 | 320/315 | 280 | 255 | - | 22 | 3 | 8-18 |
|  | 250 | - | 330 | 375/370 | 335 | 310 | - | 24 | 3 | 12-18 |
|  | 300 | - | 390 | 440/435 | 395 | 362 | - | 24 | 4 | 12-23 |
|  | 350 | - | 430 | 490/485 | 445 | 412 | - | 26 | 4 | 12-23 |
|  | 400 | - | 530 | 540/535 | 495 | 465 | - | 28 | 4 | 16-23 |
|  | 450 | - | 580 | 595/590 | 550 | 518 | - | 28 | 4 | 16-23 |
|  | 500 | - | 630 | 645/640 | 600 | 568 | - | 30 | 4 | 16-23 |
|  | 600 | - | 800 | 755 | 705 | 670 | - | 30 | 5 | 20-26/25 |
| 1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 |
|  | 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 |
|  | 100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 |
|  | 125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 |
|  | 150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 |
|  | 200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 |
|  | 250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 |
|  | 300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 |
|  | 350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 |
|  | 400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 |
|  | 450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 |
|  | 500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 |
|  | 600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 |
|  | 700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 |
|  | 800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 |
| 1.6 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 |
|  | 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 |
|  | 100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 |
|  | 125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 |
|  | 150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 |
|  | 200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 12-23 |
|  | 250 | - | 330 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 |
|  | 300 | - | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | 12-25 |
|  | 350 | - | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | 16-25 |
|  | 400 | - | 530 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | 16-30 |
|  | 450 | - | 580 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 |
|  | 500 | - | 630 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 |
|  | 600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | 20-41 |
|  | 700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 5 | 24-41 |
|  | 800 | - | 1000 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 5 | 24-41 |
| 2.5 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 |
|  | 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | 8-18 |
|  | 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 |
|  | 100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 |
|  | 125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | 8-25 |
|  | 150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 |
|  | 200 | - | 292 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 |
|  | 250 | - | 330 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | 12-30 |
|  | 300 | - | 390 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 |
|  | 350 | - | 430 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | 16-34 |
|  | 400 | - | 530 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | 16-34 |
|  | 450 | - | 660 | 600 | 555 | - | 4 | 20-34 |  |  |
|  | 500 | - | 630 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | 20-41 |
|  | 600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 5 | 20-41 |
|  | 700 | - | 900 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 5 | 24-48 |
|  | 800 | - | 1000 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 5 | 24-48 |
| 4.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-18 |
|  | 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 8-18 |
|  | 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-18 |
|  | 100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-23 |
|  | 125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 8-25 |
|  | 150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-25 |
|  | 200 | - | 292 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 |
|  | 250 | - | 330 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-34 |
|  | 300 | - | 390 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-34 |
|  | 350 | - | 430 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 16-34 |
|  | 400 | - | 530 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 16-41 |
|  | 450 | - | 580 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 20-41 |
|  | 500 | - | 630 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 20-48 |
|  | 600 | - | 800 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 5 | 20-54 |
|  | 700 | - | 900 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 5 | 24-54 |
|  | 800 |  | 1000 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 5 | 24-58 |

PQ347H侧装式偏心半球阀须知:

一、PQ347H侧装式偏心半球阀产品名称与型号口径是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定产品型号，请按详细产品型号直接向我们中致阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们中致阀门的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.0577v.net/中致阀门制造】如有任何疑问.您可以致电:0577-57787658,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。